## Slide 1: Hexadecimale talsystem

## Slide 2: Hex - talrække
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | HEX
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | DEC
DEC HEX
16 10
17 11
18 12
19 13
20 14
21 15

## Slide 3: Positions systemet
                1 2 3
Taltes placering har betydning for størrelsen
Enere
100
Ti’er
101
Hundrede
102
109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100
1.000.000.000 | 100.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1

## Slide 4: Hexadecimale system – 0  F
5 B 3
enere
3 * 160
3
16’ere
B * 161
176
(11 * 16)
256’ere
5 * 162
1.280
(5 * 256)
165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160
1.048.576 | 65.536 | 4.096 | 256 | 16 | 1
Altså 3 + 176+1280 = 1.459

## Slide 5: Fra 10’er til hex
7 3 8 5
7385 – 4096 = 3289 1 * 163
3289 – (12*256) = 217 C * 162
217 – (13 * 16) = 9 D * 161
9 – 9 = 0 9 * 160
Altså:
1CD9

## Slide 6: Sammenhæng binær og hex
Her skrives tallene
0  15
Her skrives tallene
16  255
Her skrives tallene
256  4.095

## Slide 7: Sammenhængen bin  hex
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
11 cifre binær  der må være 3 cifre i hex
Binær tal | Hexadecimal
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | 8
1001 | 9
1010 | A
1011 | B
1100 | C
1101 | D
1110 | E
1111 | F
B
D
5

## Slide 8: Sammenhæng hex  bin
3 A F
3 cifre hex  12 cifre binær
Binær tal | Hexadecimal
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | 8
1001 | 9
1010 | A
1011 | B
1100 | C
1101 | D
1110 | E
1111 | F
1 1 1 1
1 0 1 0
0 0 1 1

## Slide 9
bin | dec | hex
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
1000 | 8 | 8
1001 | 9 | 9
1010 | 10 | A
1011 | 11 | B
1100 | 12 | C
1101 | 13 | D
1110 | 14 | E
1111 | 15 | F