## Slide 1
H1 data
1. dag

## Slide 2
IP-adresse (IPv4)
Notes: Uddel IP RANGE.docx

## Slide 3
f.eks 86.155.2.65
f.eks 186.18.30.141
f.eks 195.7.60.11
Notes: For hver klasse ses her hvor meget af IP-adressen, der hører til Netværk og hvor meget der hører til Host.

## Slide 4
128.0.0.0
191.255.255.255
172.16.0.0
172.31.255.255
0.0.0.0
127.255.255.255
10.0.0.0
10.255.255.255
Offentligt
Privat
192.0.0.0
223.255.255.255
192.168.0.0
192.168.255.255
Class A
Class B
Class C
Notes: Næsten alle IP-adresser der er offentlige (public), bruges på Internettet
Dog er der mindre blokke af IP-adresser, som kun kan bruges på LAN. Disse kaldes private IP-adresser

## Slide 7: Topologies Physical and Logical Topologies
Notes: Der er to måder at beskrive en topologi (måden at beskrive sammensætningen af et LAN eller WAN).
- Fysisk topologi: Viser på en detalieret måde hvordan udstyr og forbindelser er forbundet til hinanden.
- Logisk topologi: Viser mere forenklet hvordan netværket er sammensat. Viser f.eks ikke Hubs og switche.
Section 4.4.1.2

## Slide 8: LANs and WANs
Local Area Networks
  Spans across small geographical area
  Interconnects end devices
  Administrated by a single organization
  Provide high speed bandwidth to internal devices
Wide Area Networks
  Interconnects LAN
  Administrated by multiple service providers
  Provide slower speed links between LANS
Notes: 1.2 – LANs, WANs, and the Internet
1.2.2 – LANs and WANs

## Slide 9: The Internet, Intranets, and Extranets
The Internet
  Worldwide collection of interconnected networks
  Not owned by any individual or group
Intranets and Extranets
Notes: Internet – Et verdensomspændende netværk, der forbinder LAN med hinanden.
Intranet – Er en privat forbindelse fra LAN og WAN som tilhører organisation eller virksomhed, som kun lader medlemmer, ansatte eller andre med autorisation ind. F.eks en virksomhed som har web-sider med ferielister, kampange-materiale, planer, procedurer og opskrifter som ikke er for andre udenforstående.
Extranet – Er en adgang for samarbejdspartnere uden for virksomheden. F.eks kan en reservedelsleverandør logge sig på DSB´s Extranet og kontrollere om der er nok reservedele på lager.
1.2 – LANs, WANs, and the Internet
1.2.3 – The Internet, Intranets, and Extranets

## Slide 10
NA: 10.0.0.0
.14
.221
.62
NA: 192.168.52.0
.255
.109
NA: 172.16.99.0
.76
.3
NA: 55.70.209.0
.40
.248
.99
NA: 122.8.50.0
.1
.47
.25
Notes: Netværkskomponenter
Inddeling i netværk
Forskel på Routere og Switche
PS: Router50 kan ikke have adressen .255

## Slide 11
  PDS (Premises Distribution System)
  Coaxial
  Fiber

## Slide 12
Notes: Tidligere UTP og STP

## Slide 13: Hastighed