## Slide 1
INTERNE KOMMENTARER – IKKE KURSUSINDHOLD
Lektionsnr.: 4
Lektionsemne: Arbejde i højden
Formål:
Denne lektion har til formål at give kursisten et grundlæggende kendskab til forhold vedrørende arbejde i højden. Dette som en del af det overordnede emne ”et sikkert og sundt arbejdsmiljø”.
Bemærkninger:
(ingen)

## Slide 2
Indledning
Notes: Speak til video:
Velkommen til dette kursus i kursusrækken, som også handler om arbejdsmiljø. I dette kursus gennemgår vi emnet arbejde i højden og kigger nærmere på eksempelvis stiger, lifte og stilladser. Lad os gå i gang.

## Slide 3
Arbejde i højden
Brug af stiger.
Arbejde med lift eller personløfter.
Arbejde på stillads.
Arbejde på tage.
Faldsikringsudstyr.
Notes: Speak til animation:
Der er mange måder at arbejde i højden på, og de kræver hver især sine foranstaltninger, ligesom der er forskellige krav alt efter hvilket hjælpemiddel, du bruger. Lad os tage en kort gennemgang af mulighederne.
Der er brug af stiger, som er noget man ofte gør, når man ikke lige kan nå, eller hvis det kun er kortvarigt arbejde.
Du kan også arbejde med lift eller personløfter, typisk når vi er oppe i højder, hvor stigen ikke kan nå.
Så er der arbejde på stillads, når opgaverne er mere krævende eller længerevarende.
Ved nybyg og renoveringer kan der også opgaver, der udføres direkte på taget, hvilket giver sine helt egne risici.
Og i de fleste tilfælde skal du beskytte dig selv ved brug af faldsikringsudstyr, så det er også et emne, som vi skal kigge på.
Lad os gå lidt i dybden med hver af disse punkter.

## Slide 4
Arbejde i højden: stiger
Hav altid en hånd på stigen.
Brug kun stigen til kortvarigt arbejde.
Ved lav høj, så brug en arbejdsbuk.
Bruger du stigen udenfor, så skal du være opmærksom på vejret.
Stigen skal stilles på et lige, fast og skridsikkert underlag.
Undersøg stigen, før du bruger den.
Kontrollér at stigen er blevet efterset.
Opstil stigen korrekt:
  Korrekt hældning på 75 grader.
  Stil ikke stigen foran en dør eller port.
  Over 5 meter, skal stigen fastgøres.
Brug stigen korrekt.
  Maks. 30 minutter ad gangen.
  Bøj dig ikke ud over stigen.
  Hav en hånd fri og brug kun let og håndtérbart værktøj.
  Stå aldrig højere end 3. øverste trin.
Notes: Speak til animation:
En stige er ikke et praktisk hjælpemiddel, og du skal helst undgå at bruge den og i stedet finde et bedre alternativt. Som udgangspunkt skal du altid kunne have en hånd på stigen, i hvert fald når du bevæger dig op og ned, hvilket begrænser hvad du kan lave, og hvor meget du kan bære på. Stiger er altså kun til kortvarigt arbejde.
Ved lav højde, så brug en arbejdsbuk, som er en mere stabil løsning end en stige.
Bruger du stigen udenfor, så skal du være opmærksom på vejret. Voldsom blæst eller regn eller et sneglat underlag kan være farligt for dig.
Stigen skal stilles på et lige, fast og skridsikkert underlag, og enkeltstiger skal sikres mod at skride ud. Du kan eventuelt få hjælp af en fodmand.
Du skal undersøge stigen for fejl og mangler, før du bruger den. Du skal også tjekke, at stigen har den korrekte mærkning, og at stigen er blevet efterset.
Du skal opstille stigen korrekt og forsvarligt. Det betyder den rette hældning, cirka 75 grader. Stil aldrig stigen foran en dør eller port.
Er stigen mere end 5 meter høj, skal den fastgøres, eller der skal være en fodmand på plads.
Du skal også bruge stigen korrekt og forsvarligt. Stå aldrig på den mere end en halv time ad gangen. Ræk aldrig armen længere ud end almindelig armslængde, du må ikke bøje dig ud over stigen. Sørg for at have en hånd fri, og brug kun let og håndterbart værktøj. Stå aldrig højere end det tredje øverste trin og brug skridsikkert fodtøj.

## Slide 5
Arbejde i højden: lift eller personløfter
Du skal være grundigt instrueret i brug af lift og personløfter.
Du må ALDRIG køre i en lift.
Underlaget skal være jævnt og stabilt.
Sørg for at der er en person i nærheden, som kan sænke liften.
Før du går i gang:
  Kontrollér at liften er efterset, og at der er en dansk brugsanvisning.
  Kontrollér maksimal belastning og antal personer.
  Kontrollér at betjeningsknapper virker.
Mens du arbejder:
  Du skal anvende faldsikringsudstyr.
  Arbejdsstedet må ikke forlades, når liften er i løftet stilling.
  Du skal kunne tilkalde hjælp.
Afspærring:
  Sørg for afspærring rundt om liften.
Notes: Speak til animation:
Du må ikke bruge lifte og personløftere, før du er blevet grundigt instrueret i det. Og husk på, at en lift ALDRIG er til at køre i, den er KUN beregnet til at løfte dig sikkert op. Underlaget under liften skal være jævn og stabilt, hvis det er nødvendigt, skal der være køreplader. Sørg også for, at der er en person i nærheden, som kan sænke liften, hvis det bliver nødvendigt, eksempelvis hvis der sker dig noget.
Før du bruger liften skal du kontrollere nogle ting. Først tjekker du, at liften er efterset. Hvis fristen for eftersyn er overskredet, må du ikke bruge liften. Kontrollér også, at der er en dansk brugsanvisning, og at der er angivet maksimal belastning i kilo og maksimal antal personer.
Kontrollér at betjeningsknapper og håndtag virker, herunder nødstop.
Mens du arbejder er der også nogle ting, som du skal huske.
Du skal anvende faldsikringsudstyr, typisk et bælte og en kort line, så du ikke kan falde ud af kurven. Dette er strengt taget ikke et krav i sakslifte, som kun kan løfte opad, men det anbefales, at du altid anvender faldsikringsudstyr uanset lift type.
Husk på, at du ikke må efterlade arbejdsstedet med liften eller personløfteren i løftet stilling.
Husk også på, at du skal kunne tilkalde hjælp, hvis liften går i stykker, og du er fanget i højden. Enten ved at kunne råbe om hjælp, eller ved at have en virkende mobiltelefon til rådighed.
Der skal afspærres rundt om liften og arbejdsområdet, så uvedkommende ikke kommer i vejen. Ved personløftere er det vigtigt at tage højde for hele det areal, som løfteren kan nå ud i. Det må ikke være muligt for andre at gå ind under kurven eller løftestangen.
Og husk igen på, at du ALDRIG må køre i liften. Den er KUN beregnet til at løfte med.

## Slide 6
Arbejde i højden: stillads
Man skal være grundigt instrueret i opstilling.
Stilladset skal være efterset.
Montér altid rækværk.
Stilladser og lifte er bedre end stiger.
Vær opmærksom på vejret.
Sørg for, at der er fast og stabilt underlag.
Før du går i gang:
  Kontrollér stilladset, før du bruger det. Er låse, bremser, støtteben ok?
  Er underlaget jævnt og fast?
  Er der monteret rækværk?
Mens du arbejder:
  Op- og nedstigning skal ALTID ske fra den indvendige side af stilladset.
  Stilladset må maksimalt være 8 meter ved udendørs brug og 12 meter ved indendørs brug.
Notes: Speak til animation:
Hvis du skal anvende et rullestillads eller bukkestillads, skal personen som opstiller det være grundigt instrueret i, hvordan det gøres. Og ligesom med alle andre tekniske hjælpemidler, så skal stilladset være efterset.
Husk altid at montere rækværk for din egen og dine kollegaers sikkerheds skyld. Også selvom stilladset har en højde, hvor det ikke er et krav.
Stilladser og lifte er altid mere egnede til arbejde i højden end stiger, så brug det så vidt muligt.
Vær også her opmærksom på vejret, hvis stilladset bruges udendørs. Brug ikke stilladset, hvis det er kraftig regn eller blæst, eller hvis det lyner og tordner.
Et stillads skal også stå på et fast og stabilt underlag, og hvis det er udendørs, må der ikke være sne og is, som kan gøre det glat.
Før du går i gang, skal du kontrollere stilladset. Tjek at ting som låse, bremser og støtteben er ok. Tjek at der er monteret rækværk. Og tjek at underlaget er jævnt og fast og kan bære vægten af både stilladset, udstyret og dig.
Mens du arbejder er der også nogle ting, som du skal være opmærksom på.
Op og nedstigning skal ALTID ske fra den indvendige side af stilladset.
Stilladset må maksimalt være 8 meter ved udendørs brug og 12 meter ved indendørs brug.

## Slide 7
Arbejde i højden: stillads
Facadestilladser opstilles typisk af en ekstern leverandør, og personer skal have en særlig uddannelse som stilladsmontør.
Tjek stilladset, før du går op på det.
Obligatorisk grøn skilt:
  Hvad skal stilladset bruges til.
  Hvad er den maksimale belastning.
  Dato for opstilling.
  Dato for ændringer.
  Navn på ansvarlig for opstilling.
  Dato for godkendelse og underskrift.
Vær opmærksom på vejret:
  Gå ikke op på stilladset i kraftig blæst eller regnvejr.
  Vær opmærksom på andre vejrforhold som kan påvirke din sikkerhed.
  Vær opmærksom på, om der er glat. Både på stilladset, hvor du går, og under stilladsets sko.
Notes: Speak til animation:
Hvis der er tale om facadestilladser, så bliver det typisk opstillet af en ekstern leverandør, og de personer, som står for opstillingen skal have en særlig uddannelse som stilladsmontør.
Alligevel skal du tjekke stilladset, før du går op på det.
Der skal være et grønt skilt synligt monteret på stilladset, som viser, at det må bruges.
Skiltet skal indeholde en række obligatoriske oplysninger.
Hvad stilladset skal bruges til, eksempelvis solcelle montage, reklameskilte eller noget helt tredje.
Den maksimale belastning, både punktbelastning og fordeling per kvadratmeter.
Dato for opstilling.
Dato for eventuelle ændringer i opstillingen.
Navn på det firma, som er ansvarlig for opstillingen.
Dato for gennemgang inden ibrugtagning og underskrift.
Selvom et facadestillads kan se solidt ud og være fæstnet til muren, skal du stadig være opmærksom på vejret.
Gå ikke op på stilladset i kraftig blæst eller regnvejr.
Vær opmærksom på andre vejrforhold som kan påvirke din sikkerhed.
Vær opmærksom på, om der er glat. Både på stilladset, hvor du går, og under stilladsets sko.

## Slide 8
Arbejde i højden: tage
Arbejde på tage skal planlægges grundigt.
Brug lift eller stillads, så I ikke går og arbejder direkte på taget.
Arbejde direkte på taget kræver rækværk, afspærring og faldsikringsudstyr.
Faldhindrende udstyr gør, at du ikke kan ryge ud over kanten.
Faldstoppende udstyr stopper faldet undervejs, så du ikke rammer jorden.
Vær opmærksom på vejret:
  Du skal ikke arbejde på taget, hvis det er kraftig regn eller blæst eller anden voldsomt vejr.
  Regn og sne gør mange overflader glatte, især når det også hælder.
Afspærring:
  Afspærring skal være solid.
  Brug ikke plastbånd.
  Rækværk er et krav over 2 meter.
Notes: Speak til animation:
Når I skal arbejde på et tag, så skal arbejdes planlægges grundigt. Brug så vidt muligt lift eller stillads, så I ikke går og arbejder direkte på taget. For der er altid en risiko for, at taget ikke kan bære, og at du eller din kollega falder igennem. Skal I arbejde direkte på taget, skal der være udarbejdet en APV, som vurderer risikoen ved arbejdet.
Hvis I arbejder direkte på taget, skal der både være rækværk og afspærring, og I skal anvende faldsikringsudstyr.
Faldsikring kan enten være faldhindende eller faldstoppende. Hvis det er faldhindrende, kan du ikke ryge ud over kanten, altså er et fald ikke muligt. Faldstoppende stopper faldet undervejs, så du ikke rammer jorden. Du skal vide, at faldstoppende udstyr kan skade din krop på andre både end at du rammer jorden. Det giver derfor ofte en falsk tryghed, og skal derfor kun anvendes som en absolut sjælden undtagelse.
Også ved arbejde på tage, skal du være opmærksom på vejret.
Du skal ikke arbejde på taget, hvis det er kraftig regn eller blæst eller anden voldsomt vejr.
Husk også på, at regn og sne gør mange overflader glatte, især når overfladerne i forvejen hælder.
Omkring afspærring, så er der nogle ting, som du skal være opmærksom på.
Afspærring skal være solid. Plastbånd er ikke en acceptabel løsning. Der skal anvendes bukke, lægter, brædder eller kæder.
Rækværk er et krav ved højder over 2 meter.
Et fald på blot 2 meter gør, at man rammer jorden med 20 kilometer i timen.
Rækværk skal ikke være monteret helt ude ved kanten, men i forsvarlig afstand, typisk 1 til 2 meter fra kanten.

## Slide 9
Arbejde i højden: faldsikringsudstyr
Du skal være grundigt instrueret i brug af faldsikringsudstyr.
Du skal vide, hvordan du korrekt fæstner udstyret.
Udstyret skal være efterset.
Du skal selv tjekke udstyret før du bruger det:
  Tjek mærkningen.
  Er der synlige fejl eller mangler? Er der revner, slid eller skader?
  Tag udstyret på og tjek, at det sidder som det skal.
Faldhindrende udstyr:
  Har så kort en line, at du ikke kan falde ud over kanten.
Faldstoppende udstyr:
  Har en line, hvor du kan falde ud over kanten.
  Har falddæmper indbygget.
Notes: Speak til animation:
Hvis du skal anvende faldsikringsudstyr, skal du være grundigt instrueret i, hvordan du bruger det, og især hvor det skal fæstnes. Anvender eller fæstner du udstyret forkert, giver det en falsk tryghed, og du risikerer, at udstyret ikke beskytter dig, hvis det går galt.
Ligesom med alle andre værnemidler, så skal faldsikringsudstyr være efterset.
Du skal også selv tjekke udstyret, før du bruger det. Tjek mærkningen, og tjek om der er synlige fejl eller mangler. Er revner, slid eller skader.
Tag udstyret på, og tjek at det sidder som det skal. Du må maksimalt kunne få to fingre ind mellem sele og tøj.
Som tidligere nævnt, kan dit faldsikringsudstyr være faldhindrende eller faldstoppende.
Faldhindrende udstyr har så kort en line, at den forhindrer dig i at falde ud over kanten.
Ved faldstoppende udstyr har linen en længde, så du kan falde ud over kanten, men linen har en falddæmper indbygget, som afbøder noget af faldet.
Du kan dog stadig nå at accelerere til en hastighed, hvor du får indre skader af faldet, så du skal så vidt muligt ALTID bære faldhindrende frem for faldstoppende udstyr.

## Slide 10
Opsummering
Du har gennemgået forskellige former for arbejde i højden.
Brug af stige.
Brug af lift og personløfter.
Brug af stilladser.
Du har lært om arbejde på tage, at det er risikofyldt, og at der skal udarbejdes en emnespecifik APV, hvis I skal arbejde direkte på et tag.
Du har lært om faldsikringsudstyr.
Her til sidst følger en lille test, som skal bekræfte, at du har forstået indholdet af lektionen.
På næste side følger 5 tilfældige spørgsmål, og du skal svare korrekt på de 4 af dem for at bestå testen. Du har flere forsøg.
Når du har gennemført testen, er denne lektion færdig.
Notes: Speak til animation:
Det var emnet arbejde i højden.
I næste kursus i kursusrækken kigger vi på det sidste emne inden for arbejdsmiljø, nemlig det psykiske arbejdsmiljø.
Men nu er det tid til en opsummering af hvad vi har været igennem.
Du har gennemgået forskellige former for arbejde i højden.
Det omfatter brug af stige, som kun er til meget kortvarigt arbejde og generelt en metode, som skal undgås.
Du har også gennemgået brug af lift og personløfter, og du ved at der er krav til instruktion og eftersyn, før du må anvende disse hjælpemidler.
Du er blevet introduceret til brug af stilladser.
Du har videre lært om arbejde på tage, at det er risikofyldt, og at der skal udarbejdes en emnespecifik APV, hvis I skal arbejde direkte på et tag.
Yderligere har du lært om faldsikringsudstyr og ved, at der findes to slags. Faldhindrende og faldstoppende.
Her til sidst følger en lille test, som skal bekræfte, at du har forstået indholdet af lektionen.
På næste side følger fem tilfældige spørgsmål, og du skal svare korrekt på de fire af dem for at bestå testen. Du har flere forsøg.
Når du har gennemført testen, er denne lektion færdig.
God fornøjelse!

## Slide 11
Spørgsmålstekst:
Tekst? (Bemærk: flere svar)
Svartekst:
Tekst.
Tekst.
Tekst.
Tekst.
Notes: Speak:
(Ovenstående spørgsmålstekst ekskl. ordet ”Spørgsmålstekst” og ekskl. ordet ”Svartekst”.)