## Slide 1: Hvad består maling af ?

## Slide 2: Maling består af.
Bindemiddel
Pigment / Fyldstof
Fortyndingsmiddel/Opløsningsmiddel
Additiver

## Slide 3: Hovedbestanddele i maling kan opdeles i følgende: Hovedbestanddele i maling kan opdeles i følgende: 5 – 50 % Bindemiddel 3 – 30 % Pigment 25 – 40 % Opløsningsmiddel 15 – 30 % Extenders/fyldstof. 2 – 5 % Additiver
5 – 50 % Bindemiddel
3 – 30 % Pigment
15 – 30 % Fyldstof.
25 – 40 % Opløsningsmiddel
2 – 5 % Additiver

## Slide 4: Bindemiddelets egenskaber
Sikre at pigment (farve) og fyldstoffer i malingen bliver bundet sammen, så malingen ikke smitter af.
Sikre malingens vedhæftning til underlaget så afskalning undgås.
Er bindemiddelindholdet for lavt, vil malingen efter udtørring ikke have dannet en lukket malingsfilm.
Det betyder at pigmenter og fyldstoffer ikke bliver helt dækket af malingsfilm og dermed også, at malingen
Bliver vanskelig at holde ren og stort set ikke tåler rengøring.

## Slide 5: Bindemidler
Malinger betegnes ofte, efter deres bindemidler
Acrylmaling -acryl
Alkydmaling -alkyd
Oliemaling –olie
Epoxymaling-epoxy

## Slide 6: Pigment
Pigmenterne, - eller farverne, er sammen med fyldstofferne, det som sikrer malingen god dækkeevne.
I lyse malinger, er det indholdet af titanhvidt, der afgør hvor godt malingen dækker.
Er titanindholdet f.eks. kun 10 %, skal der måske males 3-4 gange, for at skifte farve. En til to gange, havde måske været nok, hvis titanindholdet var over 20 %.
Fyldstoffer som talkum og calciumcarbonat er billige og anvendes i forskellige mængder i maling, for at give en fyldig maling og for at øge dækkraften i malingen, til en billig pris.
Erstatter man således en del af farvepigmenterne med fyldstoffer, bliver malingen billigere, men kvaliteten falder tilsvarende.

## Slide 7: Fortyndingsmiddel/Opløsningsmiddel
I de fleste malinger i dag bruges vand som fortyndingsmiddel. Det har givet maleren et bedre arbejdsmiljø, men også en del udfordringer.
Før i tiden
Terpentin, sprit, cellulose

## Slide 8: Additiver
Additiver kan være tilsat for at hindre at der dannes skind, mens spanden står på lager, for at hindre skumdannelse, eller for at konservere, så malingen ikke rådner. Andre additiver kan være tilsat, for at ændre påføringsegenskaberne, - det du oplever, når du maler. Nogle additiver kan gøre malingen mere tyktflydende, så den ikke løber, mens andre kan sørge for, at malingen tørrer så langsomt, at der ikke dannes striber efter penslen.

## Slide 9: Indtrængningsevne
alkydolie har en molekylestørrelse på ca. 0,001 mm
vandfortyndbar maling har en molekylestørrelse 0,5 mm.
Malinger tilsat alkydolier trækker derfor langt ind i materialet.
Udendørs vandig træbeskyttelse er ofte tilsat alkydolier, ”emulsionsmaling”