## Slide 1
Talsystemer
Binær, decimal, hex og en lille smule octal
Du kender allerede binær. Nu bruger vi det som bro til resten.
1
0
1
1
0
1
0
1
Decimal 0-9
Hex 0-F
Octal 0-7
Alle talsystemer handler om positioner og base.
Base = hvor mange forskellige cifre systemet har, før det “bærer videre”.

## Slide 2
Grundidéen: base og position
Cifrene får værdi efter hvor de står.
Samme opskrift i alle talsystemer
værdi = ciffer × base^position
Position tælles fra højre: 0, 1, 2, 3 ...
Decimal base 10
10^3
...
10^2
...
10^1
...
10^0
Binær base 2
2^3
...
2^2
...
2^1
...
2^0
Hex base 16
16^3
...
16^2
...
16^1
...
16^0
Det er ikke magi. Det er bare en vægtet talrække med forskellig base.

## Slide 3
Decimal: det normale 10-talssystem
Base 10 bruger cifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.
3
4
7
10^2
100
10^1
10
10^0
1
347 = 3×100 + 4×10 + 7×1
Huskebillede
Når en plads bliver “for fuld”, bærer vi 1 videre til venstre. 9 + 1 bliver til 10. Derfor hedder det base 10.
Decimal er bare ét system. Computeren foretrækker stadig binær.

## Slide 4
Binær repetition: 0 og 1
Base 2 bruger kun to cifre, men kan stadig skrive alle tal.
1
0
1
1
0
1
1
0
2^7
128
2^6
64
2^5
32
2^4
16
2^3
8
2^2
4
2^1
2
2^0
1
Ord de møder
Bit = ét 0 eller 1
Nibble = 4 bit
Byte = 8 bit
Tænd/sluk-tænkning
1 betyder at pladsens værdi tæller med. 0 betyder at den ikke tæller med.

## Slide 5
Fra binær til decimal
Læg kun de pladser sammen hvor bit = 1.
1
0
1
1
0
1
1
0
128
128
64
64
32
32
16
16
8
8
4
4
2
2
1
1
128 + 32 + 16 + 4 + 2 = 182
10110110₂ = 182₁₀
De små sænkede tal viser hvilket talsystem vi skriver i.

## Slide 6
Hexadecimal: base 16
Hex bruger 0-9 og A-F. Det passer godt til binær, fordi 1 hex-ciffer = 4 bit.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Fra 10 og op bruger vi bogstaver
A=10 B=11 C=12 D=13 E=14 F=15
Hvor møder i hex?
MAC-adresser
IPv6-adresser
farvekoder: #FF8800

## Slide 7
Fra binær til hex: del i nibbles
Del bitrækken i grupper på 4 bit fra højre.
1101
1010
13 = D
10 = A
1101 1010₂ = DA₁₆
Mini-tabel
0000 = 0
0001 = 1
0010 = 2
0011 = 3
0100 = 4
0101 = 5
0110 = 6
0111 = 7
1000 = 8
1001 = 9
1010 = A
1011 = B
1100 = C
1101 = D
1110 = E
1111 = F
4 bit = 1 hex-ciffer

## Slide 8
Octal: base 8
Octal bruger cifrene 0-7. Det er lidt oldschool, men godt til at forstå grupper af bit.
0
1
2
3
4
5
6
7
1 octal-ciffer = 3 bit
000=0 001=1 ... 111=7
101
110
5
6
101 110₂ = 56₈
Bruges mindre i dag, men dukker fx op ved Linux-filrettigheder: 755, 644 ...

## Slide 9
Overblik: samme værdi, flere skrivesprog
Tallet ændrer ikke værdi. Kun skrivemåden skifter.
Eksempel: tallet femogtyve
Decimal
25₁₀
2×10 + 5
Binær
11001₂
16 + 8 + 1
Hex
19₁₆
1×16 + 9
Octal
31₈
3×8 + 1
Tænk: værdi er tallet. Base er sproget.

## Slide 10
Tavleøvelse
Lad eleverne regne først. Brug gerne makkerpar.
1
1010₂
til decimal
Svar: __________
2
1111₂
til hex
Svar: __________
3
1A₁₆
til decimal
Svar: __________
4
64₁₀
til binær
Svar: __________
5
101101₂
til octal
Svar: __________
6
C0₁₆
til decimal
Svar: __________
Facit: 1=10₁₀ 2=F₁₆ 3=26₁₀ 4=1000000₂ 5=55₈ 6=192₁₀