## Slide 1
IPv4 Class A, B, C, D og E
En tavletegning til netværksundervisning
IPv4
192
168
1
25
okt 1
okt 2
okt 3
okt 4
= 32 bit fordelt på 4 oktetter
Husk: Class F findes ikke i den klassiske IPv4-opdeling

## Slide 2
Grundidéen: netværk + host
IPv4-adressen er 32 bit. Masken bestemmer hvor stregen går.
192
168
1
25
8 bit
8 bit
8 bit
8 bit
NETVÆRK
HOST
Eksempel: 192.168.1.25/24
Maske /24 = de første 24 bit er netværk
Netværk: 192.168.1.0
Host: 25
Broadcast: 192.168.1.255
En IPv4-adresse har altid 4 oktetter. Hver oktet er 8 bit.

## Slide 3
Den gamle klasse-opdeling
De første bits i første oktet afslører klassen.
Klasse
Første oktet
Startbits
Maske
32 bit: net + host
Class A
1. oktet: 1-126
Startbits: 0
Maske: /8
NET
HOST
HOST
HOST
Class B
1. oktet: 128-191
Startbits: 10
Maske: /16
NET
NET
HOST
HOST
Class C
1. oktet: 192-223
Startbits: 110
Maske: /24
NET
NET
NET
HOST
N = netværksdel, H = hostdel
Historisk viden. I dag bruger vi CIDR: /24, /27, /30 ...

## Slide 4
Hvor mange hosts kan der være?
Formlen er: 2^hostbit - 2. Netværksadresse og broadcast kan ikke bruges som host.
Class A /8
24 hostbit
2^24 - 2
16.777.214 hosts
Class B /16
16 hostbit
2^16 - 2
65.534 hosts
Class C /24
8 hostbit
2^8 - 2
254 hosts
Mini-regel: Jo kortere maske, jo flere hosts. /8 er enorm, /24 er lille.

## Slide 5
Overblik: antal IPv4-adresser
Tæl først adresser, træk derefter netværksadresse og broadcast fra ved host-net.
Hele IPv4-rummet
2^32 = 4.294.967.296 adresser
Class C /24
2^8 = 256 adresser 254 host-adresser
Hurtig tommelfingerregel
Antal adresser i subnet = 2^(32 - prefix) | Host-adresser = 2^(32 - prefix) - 2
Eksempel: /27 → 32 - 27 = 5 hostbit → 2^5 - 2 = 30 hosts

## Slide 6
Class D og E: ikke almindelige host-netværk
De ligner IP-adresser, men bruges ikke som normale klientadresser.
Class D
224.0.0.0 til 239.255.255.255
Bruges til multicast: én sender til en gruppe modtagere.
Sender
PC A
PC B
PC C
Class E
240.0.0.0 til 255.255.255.255
Reserveret / eksperimentelt. 255.255.255.255 er limited broadcast.
Der findes ikke en officiel IPv4 Class F

## Slide 7
Private IPv4-adresser
De routes normalt ikke direkte på internettet.
Private områder
10.0.0.0/8
10.0.0.0 - 10.255.255.255
Privat Class A-område
172.16.0.0/12
172.16.0.0 - 172.31.255.255
Privat Class B-område
192.168.0.0/16
192.168.0.0 - 192.168.255.255
Privat Class C-område
Eksempel fra et lille robotnet: Wi-Fi 192.168.2.0/24 | Internt net 192.168.3.0/24
To forskellige /24-net, selvom begge starter med 192.168.

## Slide 8
I dag: CIDR slog klassesystemet ud
Moderne netværk bruger maskelængde, ikke kun A/B/C-klasser.
192.168.10.0/24
254 hosts
192.168.10.0/27
30 hosts
192.168.10.0/30
2 hosts
Samme 192-adresseområde, men forskellige masker og helt forskellige størrelser.
Hostbit = 32 - maskelængde Eksempel: /27 → 32 - 27 = 5 hostbit → 2^5 - 2 = 30 hosts
CIDR er værktøjskassen. Class A/B/C er historiebogen.

## Slide 9
Tavleøvelse: find klasse og maske
Lad eleverne svare først. Facit står i taleboblen nederst.
1
10.4.7.8
→ Klasse? Standardmaske?
Svar: ________
2
172.20.5.9
→ Klasse? Standardmaske?
Svar: ________
3
192.168.3.11
→ Klasse? Standardmaske?
Svar: ________
4
224.1.1.1
→ Klasse? Standardmaske?
Svar: ________
5
241.9.9.9
→ Klasse? Standardmaske?
Svar: ________
Facit: 1=A /8 2=B /16 3=C /24 4=D multicast 5=E reserveret