## Slide 1
IPv6 i forhold til IPv4
Kort tavleforklaring med private adresser
IPv4
192
168
1
25
IPv4 = 32 bit
IPv6
2001:db8:1234:5678::25
IPv6 = 128 bit
IPv6 har ikke Class A, B og C. Det bruger prefix: /64, /48 osv.

## Slide 2
IPv4 og IPv6 på én tavle
Samme idé: adresse + prefix. Forskellen er størrelsen og skrivemåden.
IPv4
192
168
1
25
Decimal-tal, 4 oktetter, 32 bit
IPv6
2001
0db8
1234
5678
0000
0000
0000
0025
Hex-tal, 8 blokke, 128 bit
Netværk/prefix
Interface/host
Typisk IPv6 LAN: 2001:db8:1234:5678::/64

## Slide 3
Overblik: hvor mange IP-adresser?
Adresse-rummet vokser fra lille værktøjskasse til planetarisk lagerhal.
IPv4
2^32 = 4.294.967.296 adresser
IPv6
2^128 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 adresser
IPv6 har ca. 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 gange flere adresser end IPv4.
Husk: I ip 6 tæller vi normalt ikke “hosts” i et IPv6 /64. Der er allerede 2^64 mulige interface-ID’er.

## Slide 4
Overblik: typiske netværksstørrelser
Tal der er gode at have i baglommen ved tavlen.
IPv4
/24 = 256 adresser
/24 = 254 normale host-adresser
10.0.0.0/8 = 16.777.216 adresser
172.16.0.0/12 = 1.048.576 adresser
192.168.0.0/16 = 65.536 adresser
Private IPv4 i alt = 17.891.328 adresser
IPv6
/64 = 2^64 interface-adresser
/64 = 18.446.744.073.709.551.616
/48 indeholder 65.536 stk. /64-net
ULA fc00::/7 = privat IPv6-område
Typisk ULA-prefix: fdxx:xxxx:xxxx::/48

## Slide 5
Sådan forkortes IPv6
IPv6 skrives med hex. Nul-blokke kan forkortes, ellers bliver det et tal-monster.
Fuld adresse:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0025
Fjern foranstillede nuller:
2001:db8:0:0:0:0:0:25
Erstat én lang nul-serie med ::
2001:db8::25
Vigtigt: :: må kun bruges én gang i samme adresse
Ellers kan man ikke se, hvor mange nul-blokke der mangler.

## Slide 6
Prefix i IPv6: /64 er hverdagen
IPv6 bruger CIDR-prefix ligesom moderne IPv4, men klassesystemet er væk.
2001:db8:1234:5678
0000:0000:0000:0025
/64 prefix
64 bit interface-ID
Eksempel
Netværk: 2001:db8:1234:5678::/64 Host: 2001:db8:1234:5678::25
I IPv6 tæller man normalt ikke hosts i et /64. Der er absurd mange.

## Slide 7
Private adresser i IPv6
IPv6 har ikke “192.168.x.x”. Det nærmeste hedder ULA: Unique Local Address.
IPv4 privat
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
IPv6 privat
fc00::/7
ULA-området. I praksis bruger man normalt adresser der starter med fd.
fd12:3456:789a::/48
Eksempel på privat IPv6-prefix til en virksomhed/skole/hjem.
ULA routes normalt ikke på internettet, men kan routes internt mellem egne net.

## Slide 8
Tre vigtige IPv6-typer
Når eleverne kan disse tre, er de godt kørende.
Global unicast
2000::/3
Public/routbar på internettet
ULA privat
fc00::/7
Privat internt net, typisk fd…
Link-local
fe80::/10
Kun samme kabel/VLAN. Findes automatisk på interfaces.
Link-local eksempel: fe80::1
Kun på det lokale link, ikke ude på internettet.

## Slide 9
NAT i IPv4 vs firewall i IPv6
IPv6 er ikke farligt, men man skal tænke firewall i stedet for at gemme sig bag NAT.
IPv4 hjemme
192.168.1.25
NAT/router
Internet
IPv6 hjemme/skole
2001:db8:1234:5678::25
Firewall/router
Ingen NAT nødvendig
Regel: Private IPv6 = ULA. Sikkerhed = firewallregler.

## Slide 10
Tavleøvelse: hvilken type IPv6?
Lad eleverne gætte typen ud fra starten af adressen.
1
2001:db8:1234::10
→ Hvilken type?
2
fd12:3456:789a::25
→ Hvilken type?
3
fe80::a1b2
→ Hvilken type?
4
ff02::1
→ Hvilken type?
5
::1
→ Hvilken type?
Facit: 1=global/dokumentation 2=privat ULA 3=link-local 4=multicast 5=loopback