## Slide 1
Porte, TCP/UDP og NAT
Hvordan programmer finder hinanden på netværket
IP-adressen finder maskinen.
Portnummeret finder programmet.
TCP
kontrolleret
UDP
hurtigt
NAT
port-oversættelse
Målet: kunne forklare, hvad en port er, hvorfor TCP og UDP er forskellige,
og hvordan NAT kan dele én offentlig IPv4-adresse mellem mange klienter.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 2
TCP: når data skal komme sikkert frem
TCP laver en forbindelse og holder styr på rækkefølge, kvittering og gensending.
TCP tænker “samtale”
Forbindelse oprettes før data
Pakker nummereres
Modtager kvitterer
Manglende data sendes igen
Data afleveres i rigtig rækkefølge
En lille TCP-fortælling
SYN
SYN-ACK
ACK
Derefter kan data sendes som en styret datastrøm.
Det koster lidt ekstra trafik, men giver kontrol.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 3
UDP: når det skal gå hurtigt
UDP sender uden at bygge en fast forbindelse først.
UDP tænker “datagram”
Ingen forbindelse først
Ingen indbygget kvittering
Ingen garanti for rækkefølge
Lav overhead
Appen må selv håndtere fejl
Typiske steder UDP dukker op
DNS
UDP 53
DHCP
UDP 67/68
NTP
UDP 123
Spil/voice
UDP varierer
UDP er ikke “dårligt”. Det er bare lettere bagage. Perfekt når hastighed betyder mere end garanti.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 4
TCP vs UDP på én tavle
Begge bruger portnumre, men de arbejder forskelligt.
Emne | TCP | UDP
Forbindelse | Ja, oprettes først | Nej, sender direkte
Kvittering | Ja | Nej, ikke indbygget
Rækkefølge | Holdes styr på | Ikke garanteret
Typisk brug | HTTPS, SSH, mail, RDP | DNS, DHCP, NTP, streaming/spil
Huskeregel | Sikker fragtmand | Hurtig budcykel
Vigtigt: TCP port 53 og UDP port 53 er to forskellige endepunkter.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 5
Hvad er et portnummer?
Et portnummer er et 16-bit tal fra 0 til 65535.
Adresse-deling
IP
192.168.1.25
PORT
443
IP finder udstyret.
Porten finder den service eller app, der skal modtage data.
Portnumre er logiske
Ikke et fysisk stik
Findes i TCP/UDP-headeren
Servere “lytter” på porte
Klienter bruger ofte midlertidige porte
Samme portnummer kan findes på mange maskiner
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 6
Serverport og klientport
Serveren har en kendt port. Klienten får ofte en midlertidig port.
Klient
192.168.1.25:52144
Webserver
93.184.216.34:443
Mål-port 443
“Jeg vil tale HTTPS”
Kilde-port 52144
“Svar tilbage hertil”
Klientporten vælges kun til denne samtale. Næste forbindelse kan få et andet portnummer.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 7
En datastrøm kendes på fire tal
Det er derfor mange forbindelser kan køre samtidigt uden at blive blandet sammen.
Del | Eksempel | Forklaring
Kilde-IP | 192.168.1.25 | Afsenderen
Kilde-port | 52144 | Klientens svarnummer
Mål-IP | 93.184.216.34 | Modtageren
Mål-port | 443 | Serverens service
192.168.1.25:52144 → 93.184.216.34:443
IP + port kaldes ofte et socket-endepunkt.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 8
Portområder: hvem må bruge hvad?
IANA opdeler portnumrene i tre hovedområder.
Område | Portnumre | Dansk forklaring
System / well-known | 0-1023 | Kendte tjenester. Kræver streng tildeling.
User / registered | 1024-49151 | Registrerede tjenester og programmer.
Dynamic / private | 49152-65535 | Midlertidige klientporte. Tildeles ikke af IANA.
I praksis: Undgå at opfinde dine egne services på kendte porte. Brug en ledig/registreret eller intern port.
Kildegrundlag: IANA Service Name and Port Number Registry / RFC 6335
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 9
Almindelige porte eleverne møder
En port er kun “standard”, hvis servicen normalt lytter dér.
Port | TCP/UDP | Service | Hvad bruges den til?
22 | TCP | SSH | Kommandolinje/fjernadgang
53 | TCP/UDP | DNS | Navn til IP-adresse
67/68 | UDP | DHCP | Automatisk IP-opsætning
80 | TCP | HTTP | Web uden TLS
443 | TCP | HTTPS | Web med TLS
445 | TCP | SMB | Windows fil- og printerdeling
3389 | TCP/UDP | RDP | Fjernskrivebord
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 10
NAT: én offentlig adresse, mange private
NAT ændrer adresser, når trafik går mellem LAN og internet.
PC A
192.168.1.25
PC B
192.168.1.26
NAT-router
192.168.1.1
203.0.113.10
Internet
servere
Private adresser kan genbruges på mange LAN.
Routeren oversætter ud mod den offentlige side.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 11
NAT bruger ofte portnumre: PAT / NAPT
Routeren skelner samtalerne ved at oversætte kildeporte.
LAN
Offentlig side
Inde på LAN | Efter NAT | Mål på internet
192.168.1.25:52144 | 203.0.113.10:40001 | 93.184.216.34:443
192.168.1.26:52144 | 203.0.113.10:40002 | 93.184.216.34:443
192.168.1.50:53000 | 203.0.113.10:40003 | 8.8.8.8:53
Samme interne klientport kan godt bruges af flere maskiner.
NAT-tabellen holder styr på hvem svaret skal tilbage til.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 12
Indgående trafik: port forwarding
NAT stopper normalt uopfordret trafik udefra. Port forwarding laver en dør ind.
Internet-klient
203.0.113.10:3389
NAT-router
192.168.1.50:3389
RDP-server
Regel i router | Send videre til
TCP/UDP 3389 | 192.168.1.50:3389
TCP 443 | 192.168.1.80:443
Jo flere porte man åbner ind udefra, jo vigtigere bliver firewall, stærke passwords og opdateringer.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 13
Port åben, lukket eller filtreret?
Fejlfinding handler ofte om at finde ud af, hvor pakken bliver stoppet.
Åben
Service svarer
Der kører et program, og firewall tillader trafikken.
Lukket
Ingen service
Hosten findes, men der lytter ikke noget på porten.
Filtreret
Firewall stopper
Trafikken droppes. Klienten får ofte bare timeout.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 14
Fejlfinding med port-briller
Start med navnet, adressen og den port servicen burde bruge.
Eksempel: “Internettet virker ikke”
Virker IP? ping 8.8.8.8
Virker DNS? nslookup dr.dk
Virker web? HTTPS port 443
Er lokal firewall tændt?
Er NAT/port forwarding relevant?
Nyttige kommandoer
Kommando | Bruges til
ipconfig /all | Se IP, gateway og DNS
ping | Tester IP-forbindelse
nslookup | Tester DNS
Test-NetConnection | Tester TCP-port i PowerShell
netstat / ss | Se lokale forbindelser/porte
Husk: Ping bruger ikke TCP/UDP-port. Man kan godt kunne pinge en host, selvom webporten er lukket.
H1 Kommunikationsnetværk

## Slide 15
Oversigt: reserverede og kendte porte
De små numre er de mest “hellige”. Brug dem kun, når servicen passer.
Port | TCP/UDP | Service | Huskeregel
0 | TCP/UDP | Reserveret | Bruges ikke som normal serviceport
20/21 | TCP | FTP | Filoverførsel
22 | TCP | SSH | Sikker fjernterminal
23 | TCP | Telnet | Gammel/usikker fjernterminal
25 | TCP | SMTP | Mail server-til-server
53 | TCP/UDP | DNS | Navn ↔ IP-adresse
67/68 | UDP | DHCP | Automatisk IP-konfiguration
80 | TCP | HTTP | Web uden kryptering
110/143 | TCP | POP3/IMAP | Modtage/læse mail
123 | UDP | NTP | Tidssynkronisering
161/162 | UDP | SNMP | Netværksovervågning
443 | TCP | HTTPS | Web med TLS
445 | TCP | SMB | Windows-fildeling
993/995 | TCP | IMAPS/POP3S | Mail med TLS
3389 | TCP/UDP | RDP | Fjernskrivebord
System/well-known: 0-1023 • User/registered: 1024-49151 • Dynamic/private: 49152-65535
Kilde: IANA Service Name and Port Number Registry / RFC 6335