## Slide 1
11 Kabler og fysisk netværk
Datakabel, RJ45, kategori og oplægning
RJ45
4 par
kategori
PoE-varme
Mål: kunne forklare det praktisk på tavlen og bruge det i små øvelser.
11 Kabler 40 %

## Slide 2
Hvad er et datakabel?
Et almindeligt netværkskabel har 8 ledere i 4 snoede par.
11 Kabler 40 %
Par 1
blå
Par 2
orange
Par 3
grøn
Par 4
brun
RJ45 / 8P8C
stik eller udtag
Hvorfor snoede par?
• mindre elektrisk støj
• mere stabil forbindelse
• bedre signal ved højere hastighed
Fejl
• er kablet sat rigtigt i?
• er udtaget mærket?
• er der synlige skader?

## Slide 3
Kabelkategori: Cat 5e, Cat 6 og Cat 6A
Kategori siger noget om, hvad kablet er bygget til.
11 Kabler 40 %
Kategori
Typisk brug
Husk
Cat 5e
almindeligt 1 Gbit/s LAN
stadig meget udbredt
Cat 6
nye installationer
bedre margin
Cat 6A
10 Gbit/s installationer
kræver mere omtanke
Nem huskeregel
• kabel, udtag og patchpanel skal passe sammen
• dårlig montage kan ødelægge et godt kabel
• 100 meter er den kendte grænse i almindeligt kobber-LAN

## Slide 4
RJ45-terminering helt kort
Vælg én standard og brug den ens i begge ender.
11 Kabler 40 %
T568A
i begge ender
eller
T568B
i begge ender
= straight-through
normal installation
Praktisk fokus
• hold parrene snoet tæt på termineringspunktet
• bland ikke A og B uden grund
• test kablet efter montage
Crossover
• A i den ene ende, B i den anden
• sjældnere i dag
• godt til forståelse, men ikke hovedfokus

## Slide 5
Oplægning: pas på kablet
Det digitale signal kan ødelægges af fysisk sjusk.
11 Kabler 40 %
Pas på
• for skarpe buk
• hårdt træk i kablet
• klemskader
• rod uden mærkning
Hold styr på
• hvor kablet går hen
• hvilket udtag der hører til hvor
• afstand til stærkstrøm efter praksis/regler
• at patchkabler ikke bliver fælder
PoE og varme: få kabler er ofte uproblematisk. Mange PoE-kabler samlet i varme føringsveje kræver omtanke.

## Slide 6
Fiber og coax i let udgave
Eleverne skal kende idéen og ordene.
11 Kabler 40 %
Fiber
• sender lys i glas/plast
• lang afstand og høj hastighed
• godt mellem skabe eller bygninger
• pas på bøjning og øjne
Coax
• bruges til kabel-TV/bredbånd
• én midterleder og skærm
• modem kan lave coax om til Ethernet
• sjældent som nyt LAN-kabel
Miniøvelse: Hvad vælger du mellem to bygninger med lang afstand og elektrisk støj?