## Slide 1: Varmetab.
H3.

## Slide 2: Gennemgang af Varmetabs ark.
Indtastning.

## Slide 3: Opmåling af bygninger.

## Slide 4: Nummerering af rum.
Vi starter på værelse 1.

## Slide 5: Indvendig m².
Opmålingen her er de faktisk m² der er i rummet!.
Det skal opmåles på indersiden af ydervæggen, til skillerums væg.

## Slide 6: Excel ark.
Når vi har fundet længden på de to sider af rummet, skal det tastes ind her.

## Slide 7: Gulv.
Her efter er det gulvet.
Det skal opmåles på indersiden af ydervæggen.
Skillerums vægge inde i bygningen, skal deles
imellem de to rum.
Hvis væggen er 100mm eller 10cm bred, så skal vi regne 50mm eller 5cm til hvert rum.

## Slide 8: Excel ark.
Nu har vi tastet ind I arket og nu begynder det at regne for os.

## Slide 9: Facade.
Facade
Ydervægge skal opmåles til indvendig hjørne!
Dertil skal vi huske at tillægge den halve tykkelse fra skille rumsvæggen igen. Højde Da det varmetab stadig, skal fordeles imellem
begge rum.
Plus der skal bruges en

## Slide 10: Excel ark.
Når vi taster her taster vi kun for to ydervægge, så hvis der er flere så skal det ligges til!
Der skal også tilføres en højde, så vi kan regne vores m² flade mur ud.

## Slide 11: Excel ark.
Nu kan vi se at der beregnet 17,96m² ydervæg i dette rum.
Der er også beregnet et linje tab, imellem etagedæk og facade på 7,33 m.

## Slide 12: Loft.
Loft.
Loftet skal opmåles udvendigt, der til skal vi huske at tillægge, den halv tykkelse fra skille rumsvæggen igen.
Der skal måles til ydersiden af ydermuren.

## Slide 13: Excel ark.
Så får vi beregnet, at der er et loft areal på 15,28m².

## Slide 14: Vinduer.
Vinduet skal også opmåles, så det kan trækkes fra det antal m² ydervæg vi har. Så vi ikke betaler for det to gange.

## Slide 15: Excel ark.
Nu skal vi taste vinduets størrelse samt antal.
Vi får også beregnet hvor mange meter linjetab, der er på det beregnede vindue

## Slide 16: Excel ark.
Dette vindue har et areal på 1,2m², som bliver fratrukket det antal m²fra facades antal m² som før var 17,96 og nu er 16,76m²

## Slide 17: Gennemgang slut.