## Slide 1: GAS

## Slide 2: Gas i Danmark Hvor kommer den fra?
-Tyra gasfeltet i Nordsøen er nu i fuld drift efter en omfattende genopbygning, der begyndte i 2019.
-kan levere op mod 2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket bidrager til Danmarks forsyningssikkerhed og gør Danmark til en nettoeksportør af gas.
-Tysk levering af gas (russisk)

## Slide 3: Hvad må man og hvordan?
• Gassikkerhedsloven –
lov nr. 61 om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. Gassikkerhedsloven , blev vedtaget 25/1-2018 af folketinget
• Samtidig ophæves Lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014

## Slide 4: Hvadså nu, hvad er nyt?
• I forbindelse med gassikkerhedsloven er 5 nye bekendtgørelser trådt i kraft.
• Gaskvalitets bekendtgørelsen -BEK 230
• Sikkerhed for gasmateriel - BEK 239
• Gasdistributionsselskaber - BEK 240
• Sikkerhed for gasinstallationer - BEK 247
• Sikkerhed for gasanlæg - BEK 253
• Gassikkerhedsloven og de 5 bekendtgørelser erstatter de tidligere 11 gasreglementer Tidligere reglementet

## Slide 5: Detailreguleret - Funktionsreguleret

## Slide 6: BEK 247
Sikkerhed for gasinstallationer

## Slide 7: Hvad skal vi overholde?
• I gas loven 61 står der i kapitel 1 om hvad der er omhandlet af denne lov og i kapitel 2 frem går det af §3 hvad det hele bliver kogt ned til!
Det her er bare det der skal over holdes!

## Slide 8: Gasinstallationer BEK 247
1-2-3-4 iht fabrikantens anvisninger.
5 senest hver 24 måneder.
6 Hvis udlejet, senest 24 måneder.
1 | Simple flytbare, til udendørsbrug
2 | Transportable mindre end 4,2kW indendørs uden aftræk
3 | Husholdningsbrug uden aftræk
4 | Lukket forbrænding mindre 135 kW
5 | Apparater større 135 kW + åben forbrænding uanset effekt
6 | Storkøkkener
7 | Gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer
8 | Midlertidige gas installationer
9 | Laboratorier og undervisning
10 | Beboelsesvogne
11 | Skurvogne, cateringvogn og lignede uden beboelse
KUN KLASSE 3-4-5-6-7-8-9 SKAL ANMELDES

## Slide 9
Gasinstallationer BEK 247

## Slide 10: Gasinstallationer BEK 247

## Slide 11: Gasinstallationer BEK 247

## Slide 12: Gasinstallationer BEK 247

## Slide 13: Gasinstallationer BEK 247

## Slide 14: Gasinstallationer BEK 247

## Slide 15
Gasinstallationer BEK 247

## Slide 16: Gasinstallationer BEK 247

## Slide 17: Gasinstallationer BEK 247

## Slide 18: BEK 239
Sikkerhed for gasmateriel

## Slide 19: Gasinstallationer BEK 239

## Slide 20: Gasinstallationer BEK 239

## Slide 21: Gasinstallationer BEK 239

## Slide 22: BEK 230
Gaskvalitets bekendtgørelsen

## Slide 23: Gasinstallationer BEK 230