## Slide 1
Belægningsteori.

## Slide 2
Klasse 1 sten./ 2. sortering
Klasse 2 sten
Begge belægninger har samme alder og miljø-påvirkninger.
Betonsten
Fliser

## Slide 3
SG
Gælder kun for
Beton-belægnings-sten

## Slide 4
Forskellige typer beton-sten og fliser

## Slide 5
Fliser
Betonsten
Tolerancer på bærelag (BL) og afretningslag (AL).

## Slide 6
Betonsten
Afretningslag forkortet AG eller AL
Under beton-belægnings-sten :
AG skal mindst være 20 mm og højst 40 mm
AG er Grusgravsmateriale 0-8 mm.
Afretningsgrus kaldes også for brolæggergrus.
Målene er fast indbygget. (Når belægningen er færdig)
Afretningslag – AG
Mellem 20mm og 40 mm

## Slide 8
Det er MEGET vigtigt at afretningslaget er ensartet.

## Slide 9
Betonsten
Fald:
Mindst 25 ‰ på fortove og vejbaner
Mindst 20 ‰ på gangarealer i parker og haver
Eksempel på vejopbygning
Fliser

## Slide 10
Betonsten
Læg mærke til at der er fald på råjords-planum.
Dette fald er vigtigt til afvanding af vejkassen.
Vandet løber enten til en grøft eller til et dræn.
Dette gælder også for indkørsler. En god afvanding er med til, at
sikre en lang holdbarhed på belægninger.
Eksempel på vejopbygning
Fliser

## Slide 11
25 ‰
Overhøjde 5 mm
Overhøjde uden bort
Overhøjde 5 mm
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow

## Slide 12
Overhøjde uden bort
Overhøjde 5 mm
brønd
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow

## Slide 13
Hvis belægningen ikke lægges med overhøjde kan regn-vandet ikke kunne løbe ud over kantbegrænsningen, og bære-laget bliver opblødt.
Når bære-laget er opblødt, det vil sige driv vådt, har bære-laget ikke meget bære-evne tilbage. Og belægningen vil synke.
En alvorlig fejl der kun kan løses ved at lægge belægningen om.
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow
Overhøjde på belægninger

## Slide 14
Betonsten
Lægningsmetode
Lægning med maskine foregår oftest på store arealer, de mest brugte sten er SF sten eller Loc sten.

## Slide 15
Fliser
Betonsten
Håndlægning af betonsten

## Slide 16
Fliser
Betonsten
Håndlægning af betonsten og fliser

## Slide 17
Betonsten
Modulmål:
Betonsten og fliser lægges på modulmål. Det vil sige at stenen lægges på
Byggemålet. Normalt måler man det over 5 sten i længde og bredde.
Ex. Beton-stenen måler 20 cm x 10 cm
Målet over 5 sten fra midt fuge til midt fuge er i
Dette tilfælde - ( 5 x 20 cm = 1 meter)
1 meter
Fliser

## Slide 18
Betonsten
Modulmål:
Betonsten og fliser lægges på modulmål. Det vil sige at stenen lægges på
Byggemålet. Normalt måler man det over 5 sten i længde og bredde.
Ex. Beton-stenen måler 20 cm x 10 cm
Målet over 5 sten fra midt fuge til midt fuge er i
Dette tilfælde - ( 5 x 10cm = 50 cm)
50 cm
Fliser

## Slide 19
Betonsten
Husk:
Hvis belægningssten lægges uden kantbegrænsning,
kan det være en god ide at støbe en kant rundt om belægningen
- for at undgå at fliserne skrider ud.
Hvis belægningssten lægges mod jord
bør ingen sten være under ½ stenstørrelse
Mindst ½ sten-størrelse
Fliser

## Slide 20
Fliser
Betonsten
Fuger i belægningen

## Slide 21
Spor- køreing og skifter der for-skubber sig.
- kig på fugen!
Modul-mål
Fliser
Betonsten
Fuger i belægningen
Af-skalning på sten
Foto: Kim Bülow

## Slide 22
Fliser
Betonsten
Fuger i belægningen

## Slide 23
Betonsten
Betonsten kan klippes eller skæres med vådskære.
Her på skolen skal alle betonbelægningssten klippes.
Ved smige og runde skæringer bruger vi våd-skære-maskiner.
Fliser og kantsten skæres på våd-skære-maskiner
Fliser
Tilpasninger af fliser & betobsten
Vådskæremaskine

## Slide 24
Betonsten
Fliser

## Slide 25
Betonsten
Tilpasning:
Tilpassede betonsten må ikke være under 30 % af normal-størelsen.
Det er op til struktøren, at finde løsninger i forbandtet,
så ”lus” i belægningen undgås.
Lus, Sten under 30 % af
oprindelig sten- størrelse

## Slide 26
Fliser
Tilpasning af fliser:
Fliser, der tilpasses må af hensyn til holdbarhed ikke være
Under 30 % af normalstørrelsen.
Dette gælder dog ikke smige.
Mindst 30% af
normalstørrelsen
Betonsten

## Slide 27
For oven er der et billede af verdens
mindste ”lus”.
En lang smal sten holder ikke længe.
Fliser der er skæret i smig.
Tilskæringerne er for lange
og for smalle
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow

## Slide 28
Betonsten
Fliser
Mindst 7 cm
mellem studsfuger.
Det vil sige - aldrig
mindre end
1/3 dels forbandt
Bør mindst være 14 cm x 14 cm
Der er klippet i flere skifter for at undgå ”lus” og
Små smige.

## Slide 29
Fliser
Gode løsninger
Dårlige løsninger
Undgå spidse vinkler
Brug stumme vinkler
Betonsten

## Slide 30
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow
Eksempler på hvordan man undgår spidse vinkler.
Sådanne løsninger skal aftales med bygherre.
Fliser
Betonsten

## Slide 31
Kantsten og
kanter

## Slide 32
Kantsten og
kanter

## Slide 33
Kantsten og
kanter
Lysning
5 mm overhøjde

## Slide 34
Kantsten og
kanter
2-3 mm fuge

## Slide 35
Kantsten og
kanter
Hvis fugen ikke er 2-3 mm er skaden sket
før du forlader bygge-pladsen.
I dette tilfælde kun nogle få hundrede meter kantsten
med manglende fuge-afstand.
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow
Foto: Kim Bülow