## Slide 1
Notes: Halv konisk søjle

## Slide 2
Notes: Halv konisk søjle.
Beskrivelse og kvalitetssikring.
Beskrivelse af opgaven: Opgaven er en lille søjle med armering ( se plantegning for mål ).
Opgaven udføres i traditionel forskalling med ende skot og låse brædder i alm standart brædder ( 120 x 30 mm ).
Sværhedsgrad: Opgaven er svær.
Følgende skal udføres:
Praktisk:
Opgaven skal udføres praktisk med de mål der står på bygge tegningen. Du skal i denne opgave bruge traditionelform til de to store sider, og ende skot og låsebrædder er i alm forskallingstræ ( 120 x 30 mm )
Teoretisk skal der udføres følgende:
Forskallingstegning af opgaven med alle relevante mål, noter osv.
Flageliste
Bukkeliste
Materialeberegning (laves i enten Word eller Excel )
Værktøjs liste (laves i enten Word eller Excel )
Arbejdsplan og beskrivelse, som indeholder tidsplan, arbejdsmiljø kvalitetskontrol samt sikkerhedsbeskrivelse.
Kvalitetskontrol:
Din egen kvalitetskontrol skal udføres efter det vedlagte bedømmelsesskema, til brug for det teoretiske materiale.
Du bedømmer selv opgaven først, inden du får en lærer til det.

## Slide 3
Notes: Geometri på Søjle og armerings tegning

## Slide 4
Notes: Form tegning. Opstalt, plantegning og snittegning.

## Slide 5
Notes: Flageliste på form og ende skot.

## Slide 6
Notes: Armeringstegning over bøjler til
Klip og buk liste.
I skal i denne opgave selv regne klippelængder ud til jeres lukkede bøjler.
For at regne klippelængden ud på en lukket bøjle, så ha vi en formel som heder
De fire sider lagt sammen + 13 x jern diameter er li med klippelængde.
Eks. (2 x 150) + (2 x 107) + (13 x 8) = 618 mm
Da denne søjle er konisk, så skal vi bruge bøjler i forskellige størrelser, i dette tilfælde er der 7 forskellige størrelser.
De 6 lige jern skal klippes i den længde som søjlen de høj, dog minus dæk lag som i dette tilfælde er 25 mm.