## Slide 1
13 Sikkerhed og IoT
Simple greb der gør et lille netværk mere sikkert
password
Wi-Fi
gæstenet
IoT
Mål: kunne forklare det praktisk på tavlen og bruge det i små øvelser.
13 Sikkerhed + IoT 40 %

## Slide 2
Sikkerhed handler om adgang
De rigtige skal ind. Resten skal blive ude.
13 Sikkerhed + IoT 40 %
Klient
PC / mobil
Router
firewall
Internet
ukendt verden
Port åben?
kun hvis nødvendig
De tre første ting
• skift standardpassword
• brug WPA2/WPA3 på Wi-Fi
• hold udstyr opdateret
Undgå
• åbne porte uden grund
• gamle routere uden opdatering
• samme adgangskode alle steder

## Slide 3
Wi-Fi-sikkerhed i let udgave
SSID er navnet. Password og kryptering er låsen.
13 Sikkerhed + IoT 40 %
Eleverne skal kende
• SSID = netværksnavn
• WPA2/WPA3 = kryptering
• lang adgangskode er bedre
• standardlogin skal ændres
Typiske fejl
• admin/admin
• kort Wi-Fi-kode
• gammelt udstyr
• password hænger synligt for alle
Kort pointe: Skjult SSID er ikke nok. Den rigtige lås er WPA2/WPA3 og en god adgangskode.

## Slide 4
Gæstenet og IoT-net
Ikke alt udstyr skal kunne se hinanden.
13 Sikkerhed + IoT 40 %
Privat net
PC, printer, NAS
Gæstenet
kun internet
IoT-net
kamera, sensor, styring
Hvorfor opdele?
• gæster skal ikke se interne enheder
• IoT kan have svagere sikkerhed
• lettere at finde fejl
• lettere at holde styr på
40 %-forklaring
• samme bygning
• flere netværk
• forskellige rettigheder

## Slide 5
Port forwarding og firewall
At åbne ind udefra er en beslutning, ikke en standardindstilling.
13 Sikkerhed + IoT 40 %
Internet
Router
firewall
Intern enhed
fx kamera/server
Før du åbner
• hvem skal bruge adgangen?
• hvilken port?
• hvilken intern IP?
• er der stærkt password?
God 40 %-regel
• lukket er standard
• åbn kun det nødvendige
• dokumentér ændringen

## Slide 6
IoT-tjekliste
IoT er også netværksudstyr, selvom det ikke ligner en PC.
13 Sikkerhed + IoT 40 %
IoT-enhed
Skal bruge
Tjek
kamera
IP, gateway, DNS, evt. PoE
password og adgang
sensor
Wi-Fi eller kabel
rigtigt netværk
controller
fast IP eller reservation
opdatering
smart-udtag
Wi-Fi + app
skal det på gæstenet?
Mini-case: Et IP-kamera skal på nettet. Skal det på privat net, gæstenet eller IoT-net? Hvorfor?