## Slide 1
8 Wi-Fi 55 %
8 Wi-Fi
Trådløst netværk, kanaler, placering og mesh
SSID
2,4/5 GHz
kanal
mesh

## Slide 2
8 Wi-Fi 55 %
Wi-Fi er radio
Access Point sender netværk ud som radiosignal
Router
Gateway + DHCP
forbinder LAN til internet
Access Point
Laver Ethernet om til Wi-Fi-radio
Klienter
PC, mobil og IoT vælger et SSID
SSID = netværksnavn
Bånd = frekvensområde
Kanal = spor i radioen
WPA2/WPA3 = låsen på døren
Wi-Fi deler luft med naboer
metal, beton og afstand dæmper
kablet AP er mest stabilt
Tavlespørgsmål: Hvorfor kan Wi-Fi blive dårligt, selvom routeren virker?

## Slide 3
8 Wi-Fi 55 %
2,4 GHz og 5 GHz
Vælg efter rækkevidde, hastighed og støj
Bånd
Rækkevidde
Hastighed
Typisk brug
2,4 GHz
længst
lavere
IoT og langt væk
5 GHz
kortere
højere
PC, mobil, tæt på AP
6 GHz
kortest
højest
nyt udstyr
Tommelfingerregel
2,4 GHz når langt. 5 GHz er ofte bedst tæt på AP. 6 GHz er hurtig, men kræver nyt udstyr.
lavere frekvens går ofte bedre gennem vægge
højere frekvens giver ofte højere hastighed tæt på AP
for mange net i luften giver støj
Miniøvelse: Find på jeres PC/mobil om den er på 2,4 GHz eller 5 GHz.

## Slide 4
8 Wi-Fi 55 %
Kanaler
Flere AP’er skal helst ikke råbe oven i hinanden
AP 1
kanal 1
2,4 GHz: typisk brug 1, 6 og 11
AP 2
kanal 6
2,4 GHz: typisk brug 1, 6 og 11
AP 3
kanal 11
2,4 GHz: typisk brug 1, 6 og 11
samme eller tæt kanal kan give støj
auto-kanal er fint, men tjek ved problemer
placering kan betyde mere end dyrt udstyr
Når Wi-Fi hakker
Mange nabo-net, for mange klienter, metal, beton eller AP i skab.
Tavleidé: Tegn tre AP’er i samme bygning og giv dem kanal 1, 6 og 11.

## Slide 5
8 Wi-Fi 55 %
Mesh, repeater og AP
Samme mål, men ikke samme løsning
Løsning
Hvordan?
Styrke
Svaghed
AP med kabel
kabel tilbage
stabilt
kræver kabel
Repeater
sender videre
billigt
kan tabe fart
Mesh
noder samarbejder
nemt
bedst med kabel
start med placering og kabel
mesh er smart, men radio kan ikke trylle gennem beton
kablet backhaul er den rolige løsning
Spørgsmål: Hvor ville du placere AP’et i en lille bolig?

## Slide 6
8 Wi-Fi 55 %
Wi-Fi mini-tjekliste
Brug den ved et lille trådløst netværk
1. Behov
Hvor skal der være dækning?
Hvor mange klienter?
Skal der være gæstenet?
2. Placering
Midt i området
Ikke i metalskab
Højt og frit
Kabel frem til AP
3. Indstilling
SSID der giver mening
WPA2/WPA3
Kanal/frekvens
Adskil gæst og privat
55 %-spørgsmål: Hvorfor kan nettet være langsomt, selvom signalstyrken ser høj ud?